## Slide 1
Wir begrüßen Sie herzlich zum Workshop
„Planlayout und Gestaltung “
Bei Bedarf Grafiken
Bei Bedarf Grafiken
Bei Bedarf Grafiken

## Slide 2: Agenda
  Ansichtsfenster-Einstellungen
Inhalt der Ansichtsfenster per Layereigenschaften-Manager unterschiedlich darstellen (aus/ein, andere Farben, Linienstärken etc.)
Inhalt Ansichtsfenster unterschiedlich darstellen über Ansichtseinstellungen (Maßstab, 3D Ansichten, visuelle Stile etc.)
  Tipps & Tools für die Plangestaltung
Schattenkanten und Schaltflächeneffekte
Beschriftung einmal anders
Möglichkeiten an Füllungen + Schraffuren
Mit Freehand.lsp den CAD-Entwurf in eine Freihandskizze verwandeln
Sketch++ Punkte und Blöcke sprühen oder Freihandmarkierungen

## Slide 3: Ansichtsfensterüberschreibungen
Aufgabe:
In einer Zeichnung sollen wechselweise bestimmte Bereiche hervorgehoben, respektive ein optisch in den Hintergrund gelangen.
Lösung:
Farben und Linienstärken im jeweiligen Ansichtsfenster ändern.
Werden unterschiedliche Darstellungen auf gleichen Layern benötigt (z.B. wenn Teilbereich abgesteckt wird): mehrere Ansichtsfenster verwenden (diese synchronisieren) und anschließend die Layerüberschreibungen unterschiedlich einstellen.

## Slide 4: Ansichtsfensterüberschreibungen - vorher
  Beispiel:
Ansicht „normal“
im Modellbereich

## Slide 5: Ansichtsfensterüberschreibungen - nachher
  Beispiel:
Ansicht Layout

## Slide 6: Ansichtsfensterüberschreibungen
  Beispiel:
Ansicht Layout

## Slide 7: Ansichtsfensterüberschreibungen
Layereinstellungen

## Slide 8: Ansichtsfensterüberschreibungen – weiteres Beispiel
  Beispiel:
Ansicht Layout
Notes: Kreis
Ansichtsfenster aus Objekt
Ansichtsfenster synchronisieren
Schatten (Farbfüllung transparent)

## Slide 9: Alternative um Bereiche optisch zurückzunehmen
transparent „Abdecken“
Notes:   Abblenden durch transparente Füllfläche (hier Transparentwert: 25)

## Slide 10: Planlayout und Gestaltung
Schattenkante von Bildern ganz ohne Photoshop und Co.

## Slide 11: Erstellung von Schattenkanten
Aufgabe:
Bilder und andere grafischen Elemente im Layout einer Zeichnung sollen durch eine leichte Schattenkante hervorgehoben werden.
Lösung:
Versetzen des Bildobjekts (des Rahmens) und schraffieren des Leerraums.
Wichtig ist die Auswahl einer „dezenten“ Schraffur.

## Slide 12: Erstellung von Schattenkanten – Schritt für Schritt
Rahmen kopieren
Zwischenraum Schraffieren
Farben ändern und Transparentwert einstellen
fertige „Schattenkante“ an die anderen Bilder kopieren

## Slide 13: Erstellung von Schattenkanten – weiteres Beispiel

## Slide 14: Erstellung von Schaltflächeneffekten

## Slide 15: Planlayout und Gestaltung
Schrift einmal anders

## Slide 16: Schrift einmal anders
Aufgabe:
Beschriftungen sollen als grafisches Element verwendet werden
Lösung:
Textelemente mit Schattenkante versehen
Texte an Linien anordnen
Texte mit Fluchtpunkt – „3D-Effekt“
Buchstaben mit Farbverlauf füllen

## Slide 17: Schrift einmal anders – Schrift mit Schattenkante
Text kopieren
Auf anderen Layer legen
Farbe / Transparenz verändern

## Slide 18: Schrift einmal anders – Texte an Linien anordnen (Expresstools)
Bogen (!) zeichnen
Werkzeug ExpressTools|Text|ArcAligned aufrufen
Text eingeben und eventuell über den gleichen Befehl modifizieren – der Text ist assoziativ mit dem Bogen verknüpft!

## Slide 19: Schrift einmal anders – Texte an Polylinien anordnen (ptext.lsp)
Polylinie zeichnen
Ptext.lsp laden (Drag & Drop) und aufrufen
Polylinie auswählen und Text schreiben
Eventuell verändern …
Notes: http://www.dotsoft.com/freestuff.htm

## Slide 20: Schrift einmal anders – Texte mit „Fluchtpunkt“
Texte schreiben und anordnen
Standpunkt bestimmen (3D Navigation)
WmfOUT und wmfIN in der Draufsicht einer bestehenden Zeichnung
Polylinien (Text) füllen …

## Slide 21: Schrift einmal anders – Texte mit Farbverlauf/ versch. Füllungen
Texte schreiben und anordnen
Text auflösen (ExpressTools oder wmfOUT/wmfIN)
Polylinien (Text) füllen …

## Slide 22: Wie „freihand skizziert“– Möglichkeiten
  per Befehl skizze: = freihand malen, direkt mit AutoCAD wahlweise als Linienstücke oder Polylinie
  per visuelle Stile: lässt nur den Inhalt des Ansichtsfenster
  anders erscheinen
  per Zusatztool: freehand.lsp – Linien und Polylinie in Skizzenoptik konvertieren

## Slide 23: Freihand „Malen“– direkt mit AutoCAD
Notes: Befehl: skizze

## Slide 24: Wie „freihand skizziert“–per unterschied. Visueller Stile
  Darstellung ändern alleine durch Ansichtsfenstereinstellungen
  z.B. Schattiert, verdeckt; skizziert (ggf. mit weiterem Ansichtsfenster mit den sichtbaren Füllfarben übereinanderliegend)

## Slide 25: Visuelle Stile

## Slide 26: Visuelle Stile

## Slide 27: Visuelle Stile

## Slide 28: Visuelle Stile
  Um beim Testen und Ausprobieren nicht den Überblick zu verlieren ;)

## Slide 29: Wie „freihand skizziert“–per freehand.lsp
in Freihandskizze „umwandeln“

## Slide 30: Freihand „Malen“– Pläne weiter ausgestalten mit skpp++
  Beispielsweise für Rasenpunkte, Hecken, Pflasterwege, etc.

## Slide 31: Freihand „Malen“– Pläne weiter ausgestalten mit skpp++

## Slide 32: Freihand „Malen“– Pläne weiter ausgestalten mit skpp++

## Slide 33
Erstellung von Natursteinmauern

## Slide 34: Erstellung von Natursteinmauern
Aufgabe:
Grafische Aufwertung von Linien.
Lösung:
Linienmustermanager (WS Landcad)
Pfadanordnung (AutoCAD ab Version 2012)
Sketch++ (Zusatztool)

## Slide 35: Erstellung von Natursteinmauern
mittels der AutoCAD Funktionen: Skizze, Superschraffur und Pfadanordnung – das komplette Video, mit sämtlichen Schritten zum nachmachen, finden Sie auf der DVD zum Buch „Gestalten mit AutoCAD“

## Slide 36: Viel Spaß beim Ausprobieren :) www.gestalten-mit-autocad.de